| LP/Geb: |  |  | Betrieb: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werk: | ( |  |  |  |  | Anlage: | = |  |  |  |  |  | Teilanlage: | T |  |  |  |
| Bezeichnung Teilanlage(n)/Apparat(e): | (kann beliebig erweitert werden) |
| R&I-Fließschemata-Nr.: |  | Ex-Zonenplan: |  |

Hinweis zum Ausfüllen der Checkliste:

Die Gefährdungsbeurteilung kann auf die gesamte Anlage, auf Teilanlagen oder auf einzelne Apparate bezogen werden, je nach Erfordernis und den verschiedenen angewendeten Schutzmaßnahmen.

Die jeweils zutreffenden Aussagen zur betrachteten Einheit (z. B. Apparat Teilanlage) sind anzukreuzen!

Abkürzung g. e. A.: gefährliche explosionsfähige Atmosphäre; Nummer entspricht der Schutzmaßnahme in EX-RL

Gefährdungsbeurteilung nach Vorgaben der EX-RL, BGR 104, Abschnitt TRBS 2152 Teil 1 und 2 und E 2 durchführen.

| A | Vermeiden oder Einschränken gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sind brennbare Stoffe vorhanden? ( brennbare Gase, Flüssigkeiten, Stäube) |  |  |
|  | Sind alle relevanten sicherheitstechnischen Kennzahlen bekannt? |  |  |
|  | Im Inneren von Apparaturen kann eine g. e. A. entstehen: |  |  |
|  | Luft-/Sauerstoffzutritt möglich bzw. offene Handhabung |  |  |
|  | Anlage/Apparat betriebsmäßig geöffnet |  |  |
|  | Verfahrenstechnisch Inertisierung nicht möglich |  |  |
|  | Sonstiger Grund: |  |  |
|  | Im Inneren von Apparaturen wird eine g. e. A. vermieden oder eingeschränkt: |  |  |
|  | Konzentrationsbegrenzung unterhalb UEG bzw. oberhalb OEG gesichert, (TRBS 2152, Punkt 2.3.2) |  |  |
|  | Inertisierung (N2-Druck, -Durchfluss, O2-Messung, Überwachung), (TRBS 2152, Punkt 2.3.3) |  |  |
|  | Apparat/Rohrleitung immer vollständig gefüllt, kein Gasvolumen |  |  |
|  | Anwendung Vakuum-/Unterdruckfahrweise, (TRBS 2152, Punkt 2.3.4) |  |  |
|  | Sonstiger Grund: |  |  |
|  | In Umgebung von Apparaturen/im Raum kann eine g. e. A. entstehen: |  |  |
|  | Anlage/Apparatur wird betriebsmäßig geöffnet |  |  |
|  | Offene Handhabung der brennbaren Stoffe |  |  |
|  | Technisch dicht, geringe Leckagen möglich, keine ausreichende Lüftung |  |  |
|  | Ausblasbereich von Druckentlastungseinrichtungen |  |  |
|  | Offene Pumpensümpfe, Auffangwanne, Rinnen zur Rückhaltung von Leckagen |  |  |
|  | Aufwirbeln von Staubablagerungen möglich |  |  |
|  | Sonstiger Grund: z. B. Wechselwirkung von benachbarten Anlagenteilen) |  |  |
|  | In Umgebung von Apparaturen/im Raum wird eine g. e. A. vermieden/eingeschränkt: |  |  |
|  | Technisch dauerhaft dicht, Leckagen können ausgeschlossen werden, (TRBS 2152, Punkt 2.4.3.2) |  |  |
|  | Gaswarneinrichtungen mit Alarmgabe und Handeln nach Betriebsanweisung, (TRBS 2152, Punkt 2.5.2) |  |  |
|  | Gaswarneinrichtungen mit automatischer Auslösung von Schaltungen, (TRBS 2152, Punkt 2.5.3 und 2.5.4) |  |  |
|  | Technisch dicht, geringe Leckagen möglich, ausreichende Lüftung in Umgebung (TRBS 2152, Punkt 2.4.3.3) |  |  |
|  | Lüftungsmaßnahmen (natürliche, technische Lüftung, Objektabsaugung), (TRBS 2152, Punkt 2.4.4) |  |  |
|  | Staubdichte Kapselung, keine Staubablagerungen |  |  |
|  | Maßnahmen zur Beseitigung von Staubablagerungen, (TRBS 2152) |  |  |
|  | Sonstige Gründe: |  |  |
|  | Wirksamkeit/Sicherstellung der angewendeten Schutzmaßnahmen: |  |  |
|  | - Organisatorisch über Betriebsanweisungen (Angabe unter Bemerkungen) |  |  |
|  | - EMR-Technisch, Klassifizierung nach Risikograph EN 61508-5, DIN V19250, WF AS1075 |  |  |
|  | Bemerkungen zu A: (kann beliebig erweitert werden) |
| B | Vermeiden wirksamer Zündquellen |
|  | Einteilung in EX-Zonen nach einschlägigen Regelwerken (z. B. gemäß EX-RL, TRbF, TRG..) |
|  | Im Inneren von Apparaturen | Ex-frei | gemäß: |
|  | Gas-EX: | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 | gemäß: |
|  | Staub-EX: | Zone 20 (10) | Zone 21 (10) | Zone 22 (11) | gemäß: |
|  | Umgebung von Apparaturen oder im Raum | Ex-frei | gemäß: |
|  | Gas-EX: | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 | gemäß: |
|  | Staub-EX: | Zone 20 (10) | Zone 21 (10) | Zone 22 (11) | gemäß: |
|  | Angaben zu räumlichen Ausdehnungen: (Kann beliebig erweitert werden) Die räumlichen Ausdehnungen und Überschneidungen der Ex-Zonen (z. B. Gas-EX und Staub-EX) sind zusätzlich im Ex-Zonenplan darzustellen und oder im SAP-Ex-Zonen-Modul detailliert zu beschreiben. |
|  | Einstufungsrelevante(r) Stoff(e): |
|  | Zündtemperatur (Gas, Flüssigkeit bzw. aufgewirbelter Staub): (C |
|  | Glimmtemperatur (abgelagerter Staub): (C |
|  | Staub ist elektrisch leitfähig (Durchgangswiderstand < 1*10 hoch 3 Ohm*m): Bei leitfähigen Stäuben ist die nächst höhere Gerätekategorie einzusetzen (statt 3 D => 2 D) |  |
|  | Maßgebende Angaben für EX-Bereich zur Festlegung elektrischer/nichtelektrischer Geräte |
|  | Explosionsgruppe: | II A | II B | II C (Aufteilung für brennbare Gase und Dämpfe) |
|  | Temperaturklasse: | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|  | Wirksame Zündquellen innerhalb von Apparaturen und Umgebung/Raum | Relevanz | ja | nein |
|  | Heiße Oberflächen, (E 2.3.1):1) | Relevanz |  |  |
|  | Flammen und heiße Gase, (E 2.3.2):1) | Relevanz |  |  |
|  | Mechanisch erzeugte Funken, (E 2.3.3):2) | Relevanz |  |  |
|  | Elektrische Anlagen, (E 2.3.4):2) | Relevanz |  |  |
|  | Blitzschlag, (E 2.3.7):3) | Relevanz |  |  |
|  | Statische Elektrizität, (E 2.3.6):4) | Relevanz |  |  |
|  | Chemische Reaktion, Elektrische Ausgleichströme, kathodischer Korrosionsschutz, elektromagnetische Felder und Strahlung, Ionisierende Strahlung, Ultraschall, adiabatische Kompression, Stoßwellen (E 2.3.5, 2.3.8 – 2.3.13) ( 1) Relevanz |
|  | 1) Falls erforderlich Einzelfallbetrachtung gesondert unter Bemerkungen; 2) Einzelfallbetrachtung für Arbeitsmittel 3) Angabe der ausgeführten Blitzschutzmaßnahmen unter Bemerkungen; 4) siehe Elektrostatik WF AS1462A/B |
|  | Gerätekategorie: | 1 | 2 | 3 | G | D (innerhalb Apparaturen) |  |  |
|  | Gerätekategorie: | 1 | 2 | 3 | G | D (Umgebung/Raum) |  |  |
|  | Bemerkungen zu B: (kann beliebig erweitert werden) |
| C | Konstruktiver Explosionsschutz (falls notwendig) nach TRBS 2152 Teil 4 | ja | nein |
|  | Explosionsfeste Bauweise entsprechend max. Explosionsdruck in Verbindung mit explosionstechnischer Entkoppelung |  |  |
|  | Explosionsdruckentlastung mit reduziertem Explosionsdruck in Verbindung mit explosionstechnischer Entkoppelung (Druckentlastungsflächen, Q-Rohre, Entkoppelungssysteme) |  |  |
|  | Explosionsunterdrückung (Druckdetektion, Löschmittelpatronen, Entkoppelungssysteme) |  |  |
|  | Bemerkungen zu C: (kann beliebig erweitert werden) |

Gefährdungsbeurteilung:

Die durchgeführte Gefährdungsbeurteilung ergab, dass eine Explosionsgefahr bei Einhaltung aller Schutzmaßnahmen vernünftigerweise auszuschließen ist.

| Betriebsleiter od. Stellvertreter |  | VT-Betreuung |  | EMR-Betreuung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlagenplanung |  | EMSR-Technik (Planung) |  | Sicherheitsabteilung |